## Slide 1: 语音信号中的抽取，混叠和数字限带滤波
（数字信号处理设计与实践）

## Slide 2: 主要内容
课程背景与教学目的
实验内容、原理与方案
教学实施进程
实验报告要求
具体设计内容和要求

## Slide 3: 课程背景与教学目的
开课时间三年级上学期的17周左右开始
《数字信号处理》的理论课和实验课已经结束
学生已经基本掌握《数字信号处理》的有关理论和实验技巧，主要包括以下5个方面：
1、离散时间信号与系统的时域和变换域分析；
2、z变换到离散傅立叶变换；
3、数字滤波器设计；
4、数字信号处理系统的实现结构和有限字长效应；
5、多速率信号处理基础
本课程设计的目的是在理论课和实验课的基础上，基于语音信号采样和分析的具体任务，让学生把以上5个方面的内容联系起来综合加以理解和应用，重点关注多速率信号处理；
总计16学时。

## Slide 4: 系统结构
系统结构如图所示，主要包括语音信号采集、混叠现象分析和数字限带滤波等内容
本课程设计是通过MATLAB平台完成，便于学生集中精力解决信号处理方面的问题
实验内容、原理与方案

## Slide 5: 音频采样和读取举例
实验内容、原理与方案

## Slide 6: 问题1：观察语音采样的混叠现象
用不同的采样频率，采集一段音乐或语音信号。
如何设计，才能产生并观察到混叠？
结合观察到的实际信号的混叠，对比理论课讲述的采样混叠示意图。
实验内容、原理与方案

## Slide 7: 混叠的产生
直接调用MATLAB录音和重采样函数是观察不到混叠现象
实验内容、原理与方案

## Slide 8: 抽取之前不限带产生的混叠
采样频率44100Hz，30抽取后的采样频率为1470Hz。
分析混叠主要产生的频率范围。
观察到的实际混叠
理论教材中的混叠示意图
实验内容、原理与方案

## Slide 9: 问题1小结
采样频率不满足奈奎斯特定理，必然产生混叠
抽取前没有数字限带滤波器，可能产生混叠
MATLAB提供的录音函数，重采样函数已经考虑混叠消除
实验内容、原理与方案

## Slide 10: 问题2：如何消除混叠
根据多速率信号处理知识，需要在抽取前进行合理的数字限带滤波
MATLAB中如何来合理设置限带滤波器的参数？
实验内容、原理与方案

## Slide 11: 消除混叠后的频谱对比
实验内容、原理与方案

## Slide 12: 问题2小结
结合消除混叠的实际背景来考虑数字滤波器的设计
深刻理解采样频率、数字频率和模拟频率之间的联系
实验内容、原理与方案

## Slide 13: 问题3：滤波器效率
抽取前后的采样频率相差D倍
数字限带滤波器如果工作在抽取前，滤波器运算效率很低，每D个滤波器输出中有D-1个值会被抽取器丢弃
需要通过恒等变换和滤波器的多相结构来提高运算效率
本质就是把滤波器经过处理后，放置到抽取后的低采样频率端工作
恒等变换
滤波器的多相分解
实验内容、原理与方案

## Slide 14: 典型实例
4个抽头系数的FIR滤波器 h(n)= {h(0), h(1), h(2), h(3)}
输入x(n)={x(0), x(1), x(2), x(3)}
滤波器输出为y(n)={y(0), y(1), y(2), y(3), y(4), y(5), y(6)}
D=2抽取后的输出u(m)={u(0), u(1), u(2), u(3)}={y(0), y(2), y(4), y(6)}
数字滤波器输出的{y(1), y(3), y(5)}被丢弃
实验内容、原理与方案

## Slide 15: 滤波器直接卷积输出和多相结构输出
实验内容、原理与方案

## Slide 16: 滤波器等效结构
实验内容、原理与方案

## Slide 17: 滤波结合抽取的等效结构
实验内容、原理与方案

## Slide 18: 用等效结构优化前面问题2设计的滤波器
比较直接卷积滤波和多相结构滤波的限带效果
对比直接卷积滤波和多相结构滤波的运算效率
实验内容、原理与方案

## Slide 19: 问题3小结
多速率信号处理是本科数字信号处理的尾声部分，也是今后进一步研究的基础
结合典型实例深刻理解对应的数学公式推导
参考典型实例，完成插值和分数倍采样频率变换的实现
实验内容、原理与方案

## Slide 20: 问题4：系统整合
课程设计应该培养学生的整体设计思想
把各个内容，封装成相对独立的函数
在主程序里面调用各个函数，形成相对完整的数字信号处理系统

## Slide 21: 教学实施进程
本教学进程共有16学时
首先课堂内用4学时进行任务安排，包括基本内容和相关知识背景等介绍
学生在课外收集和查阅相关资料，拟定方案和进行实现
课堂内还有两次答疑课，共8学时用于讨论、交流和答疑
课内最后4学时主要用于结果验收

## Slide 22: 具体设计内容和要求1
1、能够从音频文件读取44100Hz采样频率的x(n)，可以通过参数设置读取的起始时间和持续时间；
2、调用MATLAB resample函数对x(n)进行抽取得到y1(m) ；
3、直接对x(n)进行抽取，得到y2(m)；
4、先卷积滤波，然后抽取得到y3(m)；
5、先多相滤波，然后抽取得到y4(m)；
6、分析和对比不同帧片段的y1(m), y2(m), y3(m)和y4(m)的时域和频域信息；
7、分析和对比运算效率；
以上涉及的抽取因子D均为参数可任意设置，滤波器和具体实现结构需要自行设计。

## Slide 23: 具体设计内容和要求2
要求（D=30抽取时）：
1、
2、
假定以resample函数输出y1(m)为基础，设为有用信号，那么其他三个自行设计的抽取输出和y1(m)序列相减为噪声，即可以定义相应的信噪比：

## Slide 24: 提高要求
基于多相滤波结构完成速率变换的实现
完成插值和分数倍采样频率变换的实现

## Slide 25: 报告要求
需求分析
方案论证与理论推导
程序设计与参数选择（每个模块的流程图）
实验结果与数据分析
设计总结和心得体会

## Slide 26: 报告附加要求
1 、报告中的所有图表，一律转换为图片格式，然后在画图软件中给每幅图打上水印（如图把文本插入图片），或者用其他水印软件打上水印。水印具体内容为：学号+姓名。水印颜色不限，水印不能完全在图片的空白处。
2、电子报告中，正文后面附上自己的代码，供教师验证和查重使用。纸质报告中，为了环保和节约纸张，建议不需要附上代码。
3、电子报告的文件命名为学号+姓名。